## Slide 1
亞洲大學實驗室 第一週 課程安全指引
第一週第一節課必修｜115學年度
實驗室安全衛生
生物安全與感染防護
毒化物管理
廢棄物處理
緊急應變與逃生
授課教師：＿＿＿＿＿＿＿＿ ｜ 學期： 學年度第＿學期
敬請依據實際上課需求調整或刪改

## Slide 2
為什麼要上須知及安全指引？
校園安全零容忍
🦠 生物感染風險
使用過的針具可能攜帶血液傳染病原體，接觸即可能造成感染。
⚠️ 職業安全衛生風險
違反職業安全衛生法規，相關人員須負擔法律責任。
🏥 人體傷害事件
針刺傷害可能導致嚴重的身體損傷及後續醫療處置需求。
🏫 校園安全事件
已構成校園安全事件，將依校規及相關法令嚴肅處理。
重要原則：任何針具不得互相接觸人體；實驗器材不得作為玩笑工具；違反規定將依校規及相關法令處理。

## Slide 3
實驗室安全基本守則
進入實驗室是一項需要充分準備的行為。每位學生在踏入實驗室前及實驗進行中，均須嚴格遵守以下規定，以確保自身及他人的安全。
進入實驗室前
熟悉實驗內容與目的
了解所使用危害物質的性質
閱讀標準作業程序（SOP）
確認緊急設備位置（沖淋、洗眼器、滅火器）
實驗進行中
禁止飲食（含飲水）
禁止嬉戲打鬧
禁止擅自操作未經授權之設備
不可單獨進行危險實驗
以上守則為最低標準要求，違反任一項目均可能導致停止實驗資格，並依校規處理。

## Slide 4
毒化物運作管理流程
毒性及關注化學物質（毒化物）的管理須依照嚴格的法規流程執行。所有毒化物的採購、領用、使用及廢棄，均須經過環安室的審核與登記，任何私自行為均屬違規。
此流程確保每一批毒化物從進入校園到最終廢棄
，全程均有完整紀錄可追蹤，符合《毒性及關注
化學物質管理法》之規定。
如毒性化學物質運作場所發生下列情形之一者，工作場所負責人應立即採取緊急防治措施，趕快通知學安中心、環安室，至遲於30分鐘內報知地方主管機關(台中市環保局)。

## Slide 6
若無須更新則於安全資料表「十六、其他資料」下方空白處註記「查無更新資料」並寫下檢討日期，並蓋章。
使用時

## Slide 7: 實驗室內管理 注意事項
1. 備查文件包括：出貨單、運作(使用)紀錄，三年內SDS(安全資料表)等，上述資料請妥善保存。
2. 毒性化學物質，須貯存在可上鎖的櫃子，不輕易取得；櫃子外部也要張貼貯存毒化物的字樣。
使用時
Notes: 1運作系所或環安室依據網路上具有公信力之單位所出具之安全資料表與廠內安全資料表進行比對，若發現有不同則盡可能進行外部諮詢與求證。(可至勞動部職業安全衛生署GHS平台查詢。)
2若有更新必要則更新內容，並於安全資料表的「十六、其他資料」之「製表人」及「製表單位」應填寫運作系所或環安室之資料。後續將現場舊的安全資料表收回，發出新的安全資料表。舊的安全資料表留存一份，蓋上作廢章並註記日期，紀錄留存3年以上。

## Slide 8: 實驗室內管理 注意事項
3. 廠商送貨來確認瓶身有無標示: 中英文名稱、濃度、菱形警告標示GHS、供應商資料。
4. 液態玻璃瓶裝的要有盛盤，以免易破裂。

## Slide 9: 危害通識資料建置完整， 定期檢核避免疏漏
安全資料表SDS
毒化物運作紀錄

## Slide 10
SDS 安全資料表
使用化學品前必做
安全資料表（Safety Data Sheet，SDS）是使用任何化學品前的必讀文件。SDS詳細記載化學品的危害特性、急救方式、儲存條件及個人防護需求，是保護實驗人員安全的第一道防線。不了解藥品危害，即禁止使用。
SDS 六大重點查看項目
化學品名稱與基本資訊
危害辨識（GHS分類與標示）
急救措施（吸入、皮膚、眼睛接觸）
洩漏處理程序
個人防護具（PPE）需求
儲存方式與相容性
如何取得SDS？
SDS可從以下管道取得：
化學品供應商隨貨提供(最準確最可靠)
國際化學品安全資料庫（如SDS Online）
實驗室SDS資料夾（每間實驗室均應備有）
若實驗室無法提供所使用化學品之SDS，應立即向指導或授課教師反映，未取得SDS前不得進行實驗。

## Slide 11
分裝稀釋藥品 注意事項

## Slide 12: 實驗用鋼瓶應固定

## Slide 13
個人防護具（PPE）標準配備
進入實驗室必須穿戴適當的個人防護具（Personal Protective Equipment，PPE）。PPE是保護實驗人員免受化學品、生物材料及物理危害的最後一道防線，任何情況下均不得省略。
實驗衣
全程穿著，不得捲袖或敞開。離開實驗室前須脫除，避免將污染帶出。
手套
依化學品性質選擇適當材質（乳膠、腈基、氯丁橡膠等）。一旦污染立即更換，離開實驗室前脫除。
護目鏡
操作化學品時必備，可防止液體飛濺造成眼部傷害。一般眼鏡無法替代護目鏡。
口罩
操作生物材料及粉塵時必備。依危害等級選擇外科口罩或N95等級口罩。
包鞋
嚴禁穿著拖鞋、涼鞋進入實驗室，以防化學品濺灑或重物掉落造成足部傷害。

## Slide 14
化學廢液分類與處理原則
化學廢液不得倒入水槽，並能明確知道有機或無機廢液
所有化學廢液必須依性質分類收集，貼上完整標示（名稱、日期、實驗室），交由環安室統一清運處理。嚴禁將廢液倒入水槽、廁所或一般垃圾桶，違者將依法追究責任。
有機廢液
酒精（乙醇、甲醇）
丙酮、乙酸乙酯
其他有機溶劑
無機廢液
酸液（鹽酸、硫酸、硝酸）
鹼液（氫氧化鈉、氨水）
重金屬廢液
特殊廢液
含毒化物廢液
含重金屬廢液
混合危害廢液
廢液容器標示須包含：廢液名稱、主要成分、產生日期、實驗室名稱及負責人。標示不完整之廢液桶將不予收運。

## Slide 15
Notes: 廢棄物相容表上列出各種廢棄物互相混合時所可能發生之反應。有反應就表示該兩種廢棄物不相容，例如產生熱、起火、產生無毒和不易燃氣體、產生有毒氣體、產生易燃氣體、爆炸、劇烈聚合作用及一些不確定的危害性。

## Slide 16
廢液容器沖洗與空藥瓶處理
化學容器三次沖洗原則
使用完畢的化學容器，須依以下流程進行三次沖洗後方可回收：
沖洗液併入廢液桶
第三次沖洗
第二次沖洗
第一次沖洗
殘液排空
注意：沖洗液仍屬化學廢液，不得直接排放至水槽，須併入廢液桶統一處理。
空藥瓶處理規定
空藥瓶並非一般垃圾，須依規定處理後方可回收：
確認容器已完全排空
確認標籤完整清晰
完成三次沖洗去除污染
依材質分類回收（玻璃/塑膠）
嚴禁事項：
✘ 任意棄置於一般垃圾桶
✘ 混入一般廢棄物
✘ 殘留化學品未處理即丟棄

## Slide 17
報廢藥品
分類 : 固體/液體，分別裝箱
張貼各箱內容物明細、稱重、通知環安室

## Slide 18
化學廢棄物之危害性
實驗室中充滿各式各樣的化學
藥品，在使用、儲存及廢棄的
過程中有潛在的危害性。如下:
劇烈反應、發熱、產生毒性氣體
爆炸及燃燒
腐蝕性
毒性(包括致癌性、急性或慢性毒性)
輻射性

## Slide 19
教室內或實驗室內
廢液暫存間 (外觀及內部)
暫存前務必貼上標籤
或是用麥克筆寫上
實驗室編號
老師名字
主要成分

## Slide 20
生物危害與尖銳器具管理
尖銳感染性廢棄物
採血針、針頭、刀片等尖銳器具屬於尖銳感染性廢棄物，使用後若處置不當，可能造成嚴重的血液傳染疾病。以下為可能引發的感染風險：
B型肝炎（HBV）
高度傳染性，針刺暴露後感染風險可達6–30%，可能導致慢性肝病。
C型肝炎（HCV）
目前無疫苗可預防，針刺暴露後感染風險約1.8%，可能演變為慢性肝炎。
HIV感染
針刺暴露後感染風險約0.3%，一旦感染將終身帶病，需長期服藥控制。
嚴禁事項：✘ 重複使用針具 ✘ 互相戳刺 ✘ 徒手回套針頭 ✘ 任意丟棄於一般垃圾桶

## Slide 21
感染性廢棄物處理流程
感染性廢棄物（尤其是尖銳器具）的不當處置，是實驗室中最常見且最危險的安全違規之一。所有感染性廢棄物均須依規定流程處理，絕不可混入一般垃圾。
感染性廢棄物種類
採血針、注射針頭
手術刀片、解剖刀
染血耗材（棉球、紗布、手套）
培養基及生物培養物
接觸過生物材料的器具
正確處理流程
使用後立即投入「尖銳物專用收集盒」
收集盒存放於實驗室指定暫存區
收集盒達八分滿時，向環安室申請清運
由合法清除機構進行最終處理
尖銳物收集盒裝滿後不得強行壓入更多廢棄物，亦不得重複使用或自行開啟。

## Slide 24
緊急應變流程
發生事故時的正確處置
實驗室事故發生時，冷靜、迅速且正確的應變是減少傷害的關鍵。
以下為兩種最常見緊急狀況的標準應變流程，
所有學生均須熟記。
🩹 人員受傷（含針刺傷）
01
立即通報老師
任何傷害事件第一時間通報指導教師，不得隱瞞。
02
緊急處置
針刺傷：立即以清水沖洗傷口並擠出血液；化學品接觸：以大量清水沖洗15分鐘以上。
03
前往健康中心
完成初步處置後，前往校內保健中心進行評估與紀錄。
04
必要時撥打119送醫
情況嚴重時立即啟動緊急醫療，不得延誤。
☣️ 化學品洩漏
01
警戒
立即停止實驗，警告周圍人員遠離洩漏區域，避免踩踏或接觸。
02
疏散
依洩漏物危害程度，疏散實驗室內人員至安全區域。
03
通報
立即通報指導教師及環安室，說明洩漏物質名稱及數量。
04
應變處理
由具備資格的人員依SDS指示進行清理，或等待環安室人員處置。
緊急應變通知，環安室、學安中心，工作場所負責人應立即採取緊急防治措
施，至遲於30分鐘內報知地方主管機關台中市環保局(通報緊急污染，請直
撥 0800-066-666 或 04-2328-0380（24小時全年無休）。

## Slide 25
緊急設備確認與火災逃生
緊急設備位置確認
開學第一週，授課老師須帶領全體學生進行實地確認，完成以下項目：
緊急沖淋設備（Emergency Shower）
洗眼器（Eyewash Station）
滅火器（位置與使用方式）
急救箱（內容物確認）
緊急出口（主要及備用出口）
集合地點（戶外安全集合區）
第一週完成實地演練，確保每位學生均能在緊急情況下迅速找到並正確使用緊急設備。
🔥 火災處置口訣
發現
發現火情立即大聲呼叫，通知周圍人員。
通報
撥打119報警，同時通報實驗室負責人。
滅火
初期小火可使用滅火器撲滅，火勢擴大立即放棄滅火。
避難
不搭電梯、不逆向逃生、聽從指揮、於集合點清點人數。

## Slide 26
授課前重點強調
以下五項為本次須知及安全教育訓練中最關鍵的核心訊息，
授課教師應在課程結束前特別強調，確保每位學生充分理解並銘記於心。
① 針具絕對禁止接觸他人
使用過之採血針、針頭，在任何情況下均絕對禁止接觸他人身體，無論是玩笑或意外均不可接受。
② 實驗器材非玩笑工具
所有實驗器材均具有潛在危險性，嚴禁作為玩笑、惡作劇或非實驗用途使用。
③ 尖銳器具使用後立即投入收集盒
任何尖銳器具（針頭、刀片等）使用後，須立即投入尖銳物專用收集盒，不得暫置於桌面或其他容器。
④ 事故發生立即通報教師
發生扎傷、化學品濺灑、生物材料暴露等任何事故，須立即通報指導教師，不得隱瞞或自行處理後才通報。
⑤ 違規者得停止實驗資格
違反實驗室安全規定者，得停止其實驗資格，並依校規及相關法令處理，情節嚴重者移送相關單位。
每間實驗室均設置急救箱

## Slide 27
實驗室安全知識總複習
在完成安全宣誓前，請確認您已充分理解以下各項核心知識。這些內容涵蓋本次訓練的所有重要主題。
完成以上所有主題的學習，代表您已具備在亞洲大學實驗室安全操作的基本知識。請在下一頁完成安全承諾簽署。

## Slide 28: 實驗時應有的穿著
使用安全眼鏡
頭髮避免披散
使用化學品時應配戴 防護手套
確實穿著實驗衣
避免穿著涼鞋或拖鞋

## Slide 29
亞大實驗室之聯絡用~
平安順利

## Slide 30
實驗室安全承諾書(授課老師、授課助教、上課學生均須簽署)
本人已接受亞洲大學實驗室安全教育訓練，充分理解並承諾遵守以下所有規定：
生物安全規定
針具及尖銳物管理
化學品與SDS使用
廢液與感染性廢棄物處理
PPE穿戴規定
緊急應變與逃生程序
並願遵守實驗室安全規範，若有違反，願接受校規及相關法令之處理。
學生簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
學號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
課程班級：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
完成簽署即代表您已正式承諾遵守亞洲大學實驗室安全規範。(另行準備，並完成簽署)